## Slide 1: Решение разреженных треугольных систем алгебраических линейных уравнений с плотной правой частью
Выполнил: А. А. Романов.
Научный руководитель:
к. т. н. И. Б. Мееров.

## Slide 2: Постановка задачи
– разреженная верхнетреугольная;
– плотные;

## Slide 3: Структура хранения разреженной матрицы
]
[0, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 22]

## Slide 4: Цели работы
1. Разработать базовый алгоритм решения системы .
2. Рассмотреть супернодальную версию алгоритма.
5. Перейти к решению системы с несколькими правыми частями.
4. Рассмотреть алгоритм с барьерной синхронизацией и современные подходы к решению системы, ориентированные на использование графического процессора.
3. Оптимизировать супернодальный вариант с использованием функций BLAS библиотеки MKL.
6. Подтвердить корректность получаемых результатов, провести вычислительные эксперименты и сделать сравнительный анализ по результатам работы.

## Slide 5: Рассматриваемые алгоритмы
m = 1
m > 1
Базовый

Супернодальный
Супернодальный + BLAS MKL
Барьерная синхронизация
Параллелизм по варпам GPU
Параллелизм по потокам GPU
Оптимизация














## Slide 6: Базовый алгоритм
Вход: Верхнетреугольная матрица U, вектор правой части y.
Выход: решение системы x.
Вычислить ;
В цикле по компонентам вектора :
  sum = 0.;
  В цикле по ненулевым элементам строки
    sum += ;
  .

## Slide 7: Супенодальный алгоритм
Вход: Верхнетреугольная матрица U, вектор правой части y, массив супернодов.
Выход: решение системы x.
В обратном цикле по индексам массива cупернодов:
  Выделить треугольную и прямоугольную части супернода
  Решить плотную прямоугольную систему .
  Обновить вектор
  Решить плотную треугольную систему

## Slide 8: Алгоритм с барьерной синхронизацией
Поток 1
Поток 2
Park J. et al. Sparsifying synchronization for high-performance shared-memory sparse triangular solver

## Slide 9: Алгоритм с паралелизмом по варпам GPU
Liu W. et al. A synchronization-free algorithm for parallel sparse triangular solves

## Slide 10: Алгоритм с паралелизмом по потокам GPU
Su J. et al. CapelliniSpTRSV: A Thread-Level Synchronization-Free Sparse Triangular Solve on GPUs
В цикле по i, i = (n – 1), ..., 0: // свой поток для каждого i
  left_sum = 0.;
  j = row_ptr[i + 1] – 1;
Вход: Структура матрицы U, размерность системы n, вектор правой части y, вектор индикаторов get_value.
Выход: вектор x, содержащий решение системы.

## Slide 11: Алгоритм с паралелизмом по потокам GPU
Su J. et al. CapelliniSpTRSV: A Thread-Level Synchronization-Free Sparse Triangular Solve on GPUs
  c. Пока j >= row_ptr[i]:
    col = col_index[j];
    Пока get_value[col] == True:
      left_sum+=val[j] * x[col];
      j -= 1;
      col = col_index[j];
    iii. Если i == col:
      x[i] = (y[i] – left_sum) / val[row_ptr[i]];
      get_value[i] = 1;
      j -= 1;

## Slide 12
Время работы последовательных алгоритмов, решающих задачу . Время представлено в секундах.
Сравнение времени работы последовательных алгоритмов
Супернодальная версия алгоритма в среднем показывает производительность на 20% выше базовой. При использовании функций cblas-dtrsm и cblas-dgemm, удаётся повысить производительность примерно на 30% для более заполненных матриц.

## Slide 13
Время работы последовательных алгоритмов, решающих задачу . Время представлено в секундах.
Сравнение времени работы последовательных алгоритмов
Базовый метод показывает наихудшие результаты. Супернодальная версия алгоритма показывает результаты, сравнимые с результатами базовой версии. При использовании оптимизированных функций cblas-dtrsm и cblas-dgemm удаётся повысить производительность примерно на 46% по сравнению с базовой
версией.

## Slide 14
Время работы последовательных алгоритмов, решающих задачу . Время представлено в секундах.
Сравнение времени работы последовательных алгоритмов
В ряде случаев оптимизация последовательной версии ускоряет вычисления на 3-9%.
Оптимизация супернодальной версии алгоритма привела к ускорению вычислений на всех матрицах в среднем на 28%.

## Slide 15
Масштабируемость алгоритма с барьерной синхронизацией, решающего задачу .
Масштабируемость алгоритма с барьерной синхронизацией
На большинстве матриц максимальное ускорение достигается при использовании 16 вычислительных потоков и варьируется в интервале 2,9–4,9. При использовании 24 и 32 потоков происходит деградация масштабируемости.

## Slide 16
Время работы алгоритмов OpenCL, решающих задачу . Факторизованные матрицы.
Сравнение времени работы алгоритмов OpenCL
Алгоритм с параллелизмом по потокам GPU демонстрирует ухудшение производительности по сравнению с алгоритмом, использующим параллелизм по варпам, в том случае, если используются матрицы, полученные послее разложения Холецкого.

## Slide 17
Время работы алгоритмов OpenCL, решающих задачу . Оригинальные матрицы.
Сравнение времени работы алгоритмов OpenCL
При использовании оригинальных матриц алгоритм с параллелизмом на уровне потоков показывает ускорение в 1,58 – 6,88 раз по сравнению с алгоритмом, использующим параллелизм на уровне варпов.

## Slide 18
Время работы алгоритмов с барьерной синхронизацией и с параллелизмом по варпам, решающих задачу
Сравнение времени работы алгоритмов для CPU и GPU
Алгоритмы, реализованные при помощи технологии OpenCL и запущенные на видеокарте, демонстрируют результаты, в 4.8-13.5 раз превышающие наилучшие результаты, полученные с использованием CPU-ориентированных алгоритмов (16 потоков).

## Slide 19
Основные выводы
1. Последовательные алгоритмы:
  Супернодальный алгоритм, разработанный с использованием библиотечных реализаций функций BLAS, показывает наилучший результат.
  Базовый метод демонстрирует наихудшую производительность, однако он может быть применим в случае отсутствия информации о расположении супернодов.
  Модификация версий кода, предназначенных для решения систем с несколькими правыми частями, обеспечивает дополнительный выигрыш в скорости на 3–28%, в зависимости от метода и тестовой матрицы.
  2. Параллельные алгоритмы:
  Алгоритм с барьерной синхронизацией достигает пикового ускорения в среднем в 4 раза на 16 вычислительных потоках.
  Алгоритмы, реализованные с использованием технологии OpenCL и запущенные на графическом процессоре, демонстрируют наилучшие результаты среди всех рассмотренных методов.

## Slide 20: Q&A

## Slide 21
https://jnamaral.github.io/icpp20/slides/Su-CapelliniSpTRSV.pdf